89项化工行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 2268-2009 | 钢制机械搅拌容器技术条件 | 本标准规定了钢制机械搅拌容器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运等要求。 本标准适用于满足GB150、JB/T4735规定，且满足HG/T3109要求的搅拌容器。其工艺操作过程是搅拌液体为主体的介质（同时可伴有气、固相介质），来进行各种物理化学过程的钢制机械搅拌容器。容器与搅拌装置典型组合型式包括：顶入式、斜入式、底入式、侧入式等。 | HG/T 2268－1992 |  | 2009-07-01 |
| 2 | HG/T 2386-2009 | 固碱锅技术条件 | 本标准规定了固碱锅的基本参数和技术要求。 本标准适用于直接火焰加热浓缩氢氧化钠和氢氧化钾溶液的固碱锅。 | HG/T 2386－1992 |  | 2009-07-01 |
| 3 | HG/T 2422-2009 | 轻质纯碱蒸汽加热煅烧炉 | 本标准规定了纯碱工业煅烧重碱生产轻质纯碱蒸汽加热煅烧炉（以下简称煅烧炉）的型式及基本参数、设计、制造、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。 本标准适用于直径1800mm～3600mm各种规格的煅烧炉。煅烧炉内直径超出上述范围时，亦可参照使用。 | HG/T 2422－1993 |  | 2009-07-01 |
| 4 | HG/T 3109-2009 | 钢制机械搅拌容器型式与基本参数 | 本标准规定了立式圆筒形钢制机械搅拌容器的型式、基本参数以及型号表示方法。 本标准适用于容积为0.040m3-200m3，直径40㎜-5800㎜，设计压力-0.1 MPa -15MPa（表压），介质温度-40 oC -350 oC，动力黏度不大于500Pa·s，密度不大于2t/m3的液体介质的立式圆筒形钢制机械搅拌容器（以下简称搅拌容器）。 本标准不适用于无盖及直接火焰加热的搅拌容器。 | HG/T 3109－1988 |  | 2009-07-01 |
| 5 | HG/T 3135-2009 | 全自动固定床钠离子交换器 | 本标准规定了全自动钠离子交换器的定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验方法及验收规则、标志、包装和贮运。 本标准适用于工作压力不大于0.6MPa，采用多路阀自动控制的钠离子交换器。本产品不适用于流动床、移动床、浮动床钠离子交换器，也不适用于非自动控制的钠离子交换器。本标准规定了全自动钠离子交换器进水水质预处理和出水水质以终端系统要求匹配的原则。 | HG/T 3135－1998 |  | 2009-07-01 |
| 6 | HG/T 4077-2009 | 防腐蚀涂层涂装技术规范 | 本标准规定了防腐蚀涂层涂装的基材处理及要求、材料要求、涂装要求、质量检查与安全以及质量验收。 本标准适用于气态腐蚀环境下以钢结构为主的金属基材和以混凝土为主的非金属基材的防腐蚀涂层涂装。 |  |  | 2009-07-01 |
| 7 | HG/T 4078-2009 | 阴极保护技术条件 | 本标准规定了阴极保护系统的评价、设计、施工、材料设备和运行维护的技术条件。 本标准适用于各种状况的阴极保护系统。 |  |  | 2009-07-01 |
| 8 | HG/T 4079-2009 | 金属抛光表面质量检测及评判规则 | 本标准规定了金属抛光表面检测的一般要求、抛光表面的检验及评判规则、抛光表面保护等要求。本标准适用于钢制容器内表面和内件外表面抛光检测，如聚氯乙烯聚合釜、聚醚釜、橡胶釜等搅拌设备及与其配套的换热器等设备表面的抛光检测。其它类似设备表面的抛光检测亦可参照执行本标准。 |  |  | 2009-07-01 |
| 9 | HG/T 4080-2009 | 尿素合成塔氦渗漏试验方法 | 本标准规定了尿素合成塔氦渗漏试验的准备、装置、方法步骤、评定验收和试验报告。 本标准适用于尿素装置中尿素合成塔。 |  |  | 2009-07-01 |
| 10 | HG/T 4081-2009 | 离心式氯气压缩机 | 本标准规定了离心式氯气压缩机的设计、材料、制造、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。本标准适用于输送氯气用离心式氯气压缩机。本标准不适用于JB4113所指的“一般炼油厂仪表空气用整体齿轮增速组装型离心式压缩机”。 |  |  | 2009-07-01 |
| 11 | HG/T 4082-2009 | 大功率高速行星齿轮箱技术条件 | 本标准规定了大功率高速行星齿轮箱（以下简称齿轮箱）的设计、制造、试验、验收、标志、包装、运输和保管等方面的技术要求。 本标准适用于冶金、矿山、航空、船舶、透平、纺织、化工、食品工业用的大功率高速渐开线行星齿轮箱，其功率不大于6000kW，太阳轮节圆速度v=25m/s-70m/s,中心高不大于600mm。 |  |  | 2009-07-01 |
| 12 | HG/T 4083-2009 | 离子棒水处理器 | 本标准规定了离子棒水处理器（以下简称水处理器）的定义和术语、分类、命名和工作参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水温（标准大气压下）≤99℃，设计压力≤1.6MPa的水处理器。 |  |  | 2009-07-01 |
| 13 | HG/T 4084-2009 | 强化絮凝沉淀 全自动净水成套装置 | 本标准规定了强化絮凝沉淀全自动净水成套装置（以下简称净水装置—由高效混凝、絮凝、沉淀、过滤（多介质）、消毒、水回用等工艺组件构成的一体装置）的术语和定义、分类命名和工作参数、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存。 本标准适用于根据原水条件，用户（指乡镇、农村、农场、部队、中小型工业企业自备供水厂、雨水回用、大中型循环冷却水系统旁流净化处理等）需要采用的强化絮凝沉淀全自动净水成套装置。 |  |  | 2009-07-01 |
| 14 | HG/T 4085-2009 | 压力式纤维束过滤器 | 本标准规定了压力式纤维束过滤器（以下简称过滤器）的术语和定义、分类与命名及参数、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以纤维束为滤元，去除水中悬浮物所采用的压力式纤维束过滤器，对于重力式纤维束过滤器和去除水中其它杂质（有机物、硅、铁、锰等）时，可参照本标准执行。 |  |  | 2009-07-01 |
| 15 | HG/T 4086-2009 | 生化专用截止阀 | 本标准规定了生化专用截止阀的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于公称压力PN1.6Mpa、PN2.5MPａ，公称通径为DN15mm～DN250mm，使用温度为-40℃～250℃的法兰连接生化专用截止阀。 |  |  | 2009-07-01 |
| 16 | HG/T 2128-2009 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | 本标准规定了改性酚醛玻璃纤维增强塑料管的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以中碱玻璃纤维布为增强材料，改性酚醛树脂为基体，布卷成型的改性酚醛玻璃纤维增强塑料管。 | HG/T 2128－1991 |  | 2009-07-01 |
| 17 | HG/T 2129-2009 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管件技术条件 | 本标准规定了改性酚醛玻璃纤维增强塑料管件的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以中碱玻璃纤维为增强材料，改性酚醛树脂为基体，模压或手糊成型的改性酚醛玻璃纤维增强塑料管件。 | HG/T 2129.1～2129.29－1991 |  | 2009-07-01 |
| 18 | HG/T 2641-2009 | 中碱玻璃鳞片 | 本标准规定了中碱玻璃鳞片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存的要求。 本标准适用于以中碱玻璃为原料制造的，以防腐蚀涂装层填充料为使用目的的中碱玻璃鳞片（以下简称鳞片）。 | HG/T 2641－1994 |  | 2009-07-01 |
| 19 | HG/T 4087-2009 | 塑料合金防腐蚀复合管 | 本标准规定了塑料合金防腐蚀复合管的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于用聚氯乙烯树脂、氯化聚乙烯、氯化聚氯乙烯树脂材料制造的塑料合金防腐蚀复合管。（以下简称复合管）。 本标准中的复合管适用于输送石油、天然气等各种流体物料。 |  |  | 2009-07-01 |
| 20 | HG/T 4088-2009 | 塑料衬里设备 通用技术条件 | 本标准规定了钢制设备塑料衬里的基本材料要求、尺寸要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用四氟乙烯和乙烯共聚物（ETFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚乙烯（PE）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚烯烃共聚物（PO）、聚丙烯（PP）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚氯乙烯（PVC）、聚偏氟乙烯（PVDF）等不同塑料衬里的塔、釜、容器、罐、槽等耐化学腐蚀塑料衬里设备的通用要求，具体设备应按照该设备的产品标准执行。 |  |  | 2009-07-01 |
| 21 | HG/T 4089-2009 | 塑料衬里设备 水压试验方法 | 本标准规定了塑料衬里设备水压试验方法的试验装置系统、试验步骤及试验报告记录。 |  |  | 2009-07-01 |
| 22 | HG/T 4090-2009 | 塑料衬里设备 电火花试验方法 | 本标准规定了塑料衬里电火花试验方法的试验仪器、试验步骤及试验报告。 |  |  | 2009-07-01 |
| 23 | HG/T 4091-2009 | 塑料衬里设备 耐温试验方法 | 本标准规定了塑料（ETFE、FEP、PE、PFA、PO、PP、PTFE、PVC、PVDF）衬里设备耐温试验所用的装置、试样、步骤和结果确认的要求。 |  |  | 2009-07-01 |
| 24 | HG/T 4092-2009 | 塑料衬里设备 热胀冷缩试验方法 | 本标准规定了塑料（ETFE、FEP、PE、PFA、PO、PP、PTFE、PVC、PVDF）衬里设备热胀冷缩试验所用的装置、试样、步骤和结果确认的要求。 |  |  | 2009-07-01 |
| 25 | HG/T 4093-2009 | 塑料衬里设备 衬里耐负压试验方法 | 本标准规定了塑料（ETFE、FEP、PE、PFA、PO、PP、PTFE、PVC、PVDF衬里设备的衬里耐负压试验所用的装置、试样、步骤和结果确认的要求。 |  |  | 2009-07-01 |
| 26 | HG/T 3192-2009 | 石墨直角弯头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成直角弯头的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的直角弯头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨直角弯头。 | HG/T 3192－1980 |  | 2009-07-01 |
| 27 | HG/T 3193-2009 | 石墨450弯头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成450弯头的分类、要求、试验方法、检验规则等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成450弯头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨450弯头。 | HG/T 3193－1981 |  | 2009-07-01 |
| 28 | HG/T 3194-2009 | 石墨三通 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成三通的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨三通，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨三通。 | HG/T 3194－1981 |  | 2009-07-01 |
| 29 | HG/T 3195-2009 | 石墨四通 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成四通的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨四通，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨四通。 | HG/T 3195－1981 |  | 2009-07-01 |
| 30 | HG/T 3196-2009 | 石墨外接头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成外接头的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨外接头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨外接头。 | HG/T 3196－1981 |  | 2009-07-01 |
| 31 | HG/T 3197-2009 | 石墨丝堵头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成丝堵头的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨丝堵头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨丝堵头。 | HG/T 3197－1981 |  | 2009-07-01 |
| 32 | HG/T 3198-2009 | 石墨管端盖 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成管端盖的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨管端盖，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨管端盖。 | HG/T 3198－1981 |  | 2009-07-01 |
| 33 | HG/T 3199-2009 | 石墨丝埋头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成丝埋头的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨丝埋头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨丝埋头。 | HG/T 3199－1981 |  | 2009-07-01 |
| 34 | HG/T 3200-2009 | 石墨管凸缘 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成管凸缘的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨管凸缘，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨管凸缘。 | HG/T 3200－1981 |  | 2009-07-01 |
| 35 | HG/T 3201-2009 | 石墨内接头 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成内接头的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨内接头，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨内接头。 | HG/T 3201－1981 |  | 2009-07-01 |
| 36 | HG/T 3202-2009 | 石墨温度计套管 | 本标准规定了由不透性石墨(浸渍、压型)制成温度计套管的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的由不透性石墨材料(浸渍、压型)制成的石墨温度计套管，也适用于其它行业中类似用途管路中的不透性石墨温度计套管。 | HG/T 3202－1981 |  | 2009-07-01 |
| 37 | HG/T 3203-2009 | 石墨管道用钢制对开法兰 | 本标准规定了石墨管道用钢制成的对开法兰的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的钢制对开法兰，也适用于其它行业中类似用途管路中的钢制对开法兰。 | HG/T 3203－1981 |  | 2009-07-01 |
| 38 | HG/T 3205-2009 | 石墨管道补偿器 | 本标准规定了石墨管道用补偿器的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的石墨管道补偿器，也适用于其它行业中类似用途的管路中的石墨管道补偿器。 | HG/T 3205－1981 |  | 2009-07-01 |
| 39 | HG/T 3206-2009 | 石墨管道视镜 | 本标准规定了石墨管道视镜的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的石墨管道视镜，也适用于其它行业中类似用途管路中的石墨管道视镜。 | HG/T 3206－1981 |  | 2009-07-01 |
| 40 | HG/T 3207-2009 | 石墨管凸缘连接 | 本标准规定了石墨管凸缘连接尺寸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输等要求。 本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的石墨管凸缘连接，也适用于其它行业中类似用途的管路中的石墨管凸缘连接。 | HG/T 3207－1981 |  | 2009-07-01 |
| 41 | HG/T 2058.1-2009 | 搪玻璃温度计套 | 本标准规定了搪玻璃温度计套的型式、尺寸和参数。 | HG/T2058.1-1991 |  | 2009-07-01 |
| 42 | HG/T 2058.2-2009 | 搪玻璃挡板式温度计套 | 本标准规定了搪玻璃挡板式温度计套的型式、尺寸和参数。 | HG/T2058.2-1991 |  | 2009-07-01 |
| 43 | HG/T 2145.1-2009 | 搪玻璃平盖手孔 | 本标准规定了搪玻璃平盖手孔的型式、尺寸和参数。 | HG/T2145.1-1991 |  | 2009-07-01 |
| 44 | HG/T 2145.2-2009 | 搪玻璃带视镜手孔 | 本标准规定了搪玻璃带视镜手孔的型式、尺寸和参数。 | HG/T2145.2-1991 |  | 2009-07-01 |
| 45 | HG/T 2145.3-2009 | 搪玻璃快开手孔 | 本标准规定了搪玻璃快开手孔的型式、尺寸和参数。 | HG/T2145.3-1991 |  | 2009-07-01 |
| 46 | HG/T 2145.4-2009 | 搪玻璃带视镜快开手孔 | 本标准规定了搪玻璃带视镜快开手孔的型式、尺寸和参数。 | HG/T2145.4-1991 |  | 2009-07-01 |
| 47 | HG/T 2130-2009 | 搪玻璃管 | 本标准规定了搪玻璃管的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2130－1991 |  | 2009-07-01 |
| 48 | HG/T 2131-2009 | 搪玻璃30o弯头 | 本标准规定了搪玻璃30o弯头的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2131－1991 |  | 2009-07-01 |
| 49 | HG/T 2132-2009 | 搪玻璃45o弯头 | 本标准规定了搪玻璃45o弯头的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2132－1991 |  | 2009-07-01 |
| 50 | HG/T 2133-2009 | 搪玻璃60o弯头 | 本标准规定了搪玻璃60o弯头的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2133－1991 |  | 2009-07-01 |
| 51 | HG/T 2134-2009 | 搪玻璃90o弯头 | 本标准规定了搪玻璃90o弯头的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2134－1991 |  | 2009-07-01 |
| 52 | HG/T 2135-2009 | 搪玻璃180o弯头 | 本标准规定了搪玻璃180o弯头的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2135－1991 |  | 2009-07-01 |
| 53 | HG/T 2136-2009 | 搪玻璃三通 | 本标准规定了搪玻璃三通的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2136－1991 |  | 2009-07-01 |
| 54 | HG/T 2137-2009 | 搪玻璃四通 | 本标准规定了搪玻璃四通的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2137－1991 |  | 2009-07-01 |
| 55 | HG/T 2138-2009 | 搪玻璃同心异径管 | 本标准规定了搪玻璃同心异径管的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2138－1991 |  | 2009-07-01 |
| 56 | HG/T 2139-2009 | 搪玻璃偏心异径管 | 本标准规定了搪玻璃偏心异径管的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2139－1991 |  | 2009-07-01 |
| 57 | HG/T 2140-2009 | 搪玻璃异径法兰 | 本标准规定了搪玻璃异径法兰的型式、尺寸和参数。 | HG/T 2140－1991 |  | 2009-07-01 |
| 58 | HG/T 2141-2009 | 搪玻璃法兰盖 | 本标准规定了搪玻璃法兰盖型式、尺寸和参数。 | HG/T 2141－1991 |  | 2009-07-01 |
| 59 | HG/T 2142-2009 | 搪玻璃定距件 | 本标准规定了搪玻璃定距件型式、尺寸和参数。 | HG/T 2142－1991 |  | 2009-07-01 |
| 60 | HG/T 2433-2009 | 搪玻璃液面计 | 本标准规定了搪玻璃液面计型式、尺寸和参数。 | HG/T 2433-1993 |  | 2009-07-01 |
| 61 | HG/T 3105-2009 | 钢板搪玻璃试件的制备 | 本标准规定了钢板搪玻璃试件的材料、尺寸和制备方法。 | HG/T 3105-1987 |  | 2009-07-01 |
| 62 | HG/T 3126-2009 | 搪玻璃蒸馏容器 | 本标准规定了搪玻璃蒸馏容器型式、尺寸和参数。 | HG/T 3126-1998 |  | 2009-07-01 |
| 63 | HG/T 4094-2009 | 化工用在线电化学式氧分析仪 | 本标准规定了电化学式氧分析仪的要求、试验方法、检验规则、铭牌、包装、运输、贮存等内容。本标准适用于电化学式传感器的氧分析仪。 |  |  | 2009-07-01 |
| 64 | HG/T 4095-2009 | 化工用在线气相色谱仪 | 本标准规定了化工流程用在线气相色谱仪要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于安装有热导检测器(TCD)或氢火焰离子化检测器(FID)工业气相色谱仪(以下简称仪器)。 |  |  | 2009-07-01 |
| 65 | HG/T 4096-2009 | 化工用现场分析小屋成套系统 | 本标准规定了现场分析小屋成套系统要求、试验和检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的方法。 本标准适用于A型（基本型）、B型（增强保温型）、C型（增强防爆型）的现场分析小屋成套系统（以下简称小屋系统）。 |  |  | 2009-07-01 |
| 66 | HG/T 3227.1-2009 | 轮胎外胎模具 第1部分：活络模具 | 本标准规定了汽车轮胎外胎活络模具的术语和定义、分类、规格与基本参数、型号编制方法、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及判定、标志、标牌、标签及使用说明书、包装运输和贮存等的要求。 本标准适用于轿车、轻型载重汽车、载重汽车、工程机械等子午线轮胎的外胎活络模具（以下简称模具）。 |  |  | 2009-07-01 |
| 67 | HG/T 3227.2-2009 | 轮胎外胎模具 第2部分：两半模具 | 本标准规定了轮胎外胎两半模具的术语和定义、分类、型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、标签、使用说明书、包装运输和贮存等的要求。 本标准适用于各种轮胎外胎的两半模具（以下简称模具）。 | HG/T 3227－1987 |  | 2009-07-01 |
| 68 | HG/T 2068-2009 | 橡胶快速塑性计技术条件 | 本标准规定了橡胶快速塑性计（以下简称塑性计）的结构、要求、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于测定天然胶和未硫化胶快速塑性值及天然胶塑性保持率的快速塑性计。 | HG/T 2068－1991 | ISO2007：2007，NEQ | 2009-07-01 |
| 69 | HG/T 2066-2009 | 旋转辊筒式磨耗机技术条件 | 本标准规定了旋转辊筒式磨耗机的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于旋转辊筒式磨耗机。 | HG/T 2066－1991 | ISO4649：2002，NEQ | 2009-07-01 |
| 70 | HG/T 2041-2009 | 橡胶厚度计技术条件 | 本标准规定了橡胶厚度计（以下简称厚度计）的结构与参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装。 本标准适用于测量橡胶厚度的接触式厚度计，也适用于测量电线、电缆、塑料制品等厚度的厚度计。 | HG/T 2041－1991 | ISO 23529：2004，NEQ | 2009-07-01 |
| 71 | HG/T 20592-2009 | 钢制管法兰（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）的基本技术要求，包括公称尺寸、公称压力、材料、压力-温度额定值、法兰类型和尺寸、密封面、公差及标记。 本标准适用于公称压力PN2.5至PN160的钢制管法兰和法兰盖。法兰公称压力等级采用PN表示，包括下列九个等级：PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160。 | HG 20592～20605-1997 | EN 1092-1：2002，NEQ | 2009-07-01 |
| 72 | HG/T 20606-2009 | 钢制管法兰用非金属平垫片（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用非金属平垫片（具有嵌入物或无嵌入物）的型式、尺寸、技术要求和标记。 本标准适用于HG/T 20592所规定的公称压力PN2.5～PN63的钢制管法兰用非金属平垫片。 | HG 20606-1997 HG 20608-1997 | EN 1514-1：1997，NEQ | 2009-07-01 |
| 73 | HG/T 20607-2009 | 钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用聚四氟乙烯包覆垫片的型式、尺寸、技术要求和标记。 本标准适用于HG/T 20592所规定的公称压力PN6～PN40、工作温度≤150℃的突面钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片。 | HG 20607-1997 | EN 1514-3：1997，NEQ | 2009-07-01 |
| 74 | HG/T 20609-2009 | 钢制管法兰用金属包覆垫片（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用金属包覆垫片的型式、尺寸、技术要求和标记。 本标准适用于HG/T 20592所规定的公称压力PN25～PN100的突面钢制管法兰用金属包覆垫片。 | HG 20609-1997 |  | 2009-07-01 |
| 75 | HG/T 20610-2009 | 钢制管法兰用缠绕式垫片（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用缠绕式垫片的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20592所规定的公称压力为PN16～PN160的钢制管法兰用缠绕式垫片。 | HG 20610-1997 | EN 1514-2：2005，NEQ | 2009-07-01 |
| 76 | HG/T 20611-2009 | 钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用具有覆盖层的齿形组合垫的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20592所规定的公称压力为PN16～PN160的钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫。 | HG 20611-1997 | EN 1514-6：2003，NEQ | 2009-07-01 |
| 77 | HG/T 20612-2009 | 钢制管法兰用金属环形垫（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用金属环形垫的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20615所规定的公称压力为PN63～PN160的钢制管法兰用金属环形垫。 | HG 20612-1997 |  | 2009-07-01 |
| 78 | HG/T 20613-2009 | 钢制管法兰用紧固件（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰（PN系列）用紧固件的型式、尺寸、材料、标记、技术要求和使用规定。 本标准适用于HG/T 20592钢制管法兰用紧固件，包括六角头螺栓、等长双头螺柱、全螺纹螺柱和螺母。 | HG 20613-1997 |  | 2009-07-01 |
| 79 | HG/T 20614-2009 | 钢制管法兰、垫片、紧固件选用配合规定（PN系列） | 本标准规定了钢制管法兰、垫片和紧固件（PN系列）配合使用时选用的一般规则。 本标准适用于HG/T 20592～HG20613所规定的钢制管法兰、垫片和紧固件。 | HG 20614-1997 |  | 2009-07-01 |
| 80 | HG/T 20615-2009 | 钢制管法兰（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）的公称尺寸、公称压力、材料、压力-温度额定值、法兰类型和尺寸、密封面、公差及标记。 本标准适用于公称压力Class150（PN20）至Class2500（PN 420）的钢制管法兰和法兰盖。法兰公称压力等级采用Clas表示，包括下列六个等级：Class150、Class 300、Class 600、Class 900、Class 1500、Class 2500。 | HG 20615～20622-1997 HG 20624～20626-1997 | ASME B16.5- 2003，NEQ | 2009-07-01 |
| 81 | HG/T 20623-2009 | 大直径钢制管法兰（Class系列） | 本标准规定了大直径钢制管法兰（Class系列）的公称尺寸、公称压力、材料、压力-温度额定值、法兰类型和尺寸、密封面、公差及标记。 本标准适用于公称压力Class150（PN20）至Class 900（PN 150）的大直径带颈对焊钢制管法兰和法兰盖。法兰的公称压力等级采用Clas表示，包括下列四个等级：Class 150、Class 300、Class 600、Class 900。 | HG 20623-1997 | ASME B16.47- 2005，NEQ | 2009-07-01 |
| 82 | HG/T 20627-2009 | 钢制管法兰非金属平垫片（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用非金属平垫片（具有嵌入物或无嵌入物）的型式、尺寸和技术要求。 本标准适用于HG/T 20615、、HG/T 20623所规定的公称压力Class150（PN20）～Class600（PN110）的钢制管法兰用非金属平垫片。 | HG 20627-1997 HG 20629-1997 | ASME B16.21- 2005，NEQ | 2009-07-01 |
| 83 | HG/T 20628-2009 | 钢制管法兰聚四氟乙烯包覆垫片（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用聚四氟乙烯包覆垫片的型式、尺寸和技术要求和标记。 本标准适用于HG/T 20615所规定的公称压力Class150（PN20）和Class300（PN50）、工作温度≤150℃的突面钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片。 | HG 20628-1997 | EN 12560-3：2001，NEQ | 2009-07-01 |
| 84 | HG/T 20630-2009 | 钢制管法兰金属包覆垫片（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用金属包覆垫片的型式、尺寸、技术要求和标记。 本标准适用于HG/T 20615所规定的公称压力Class300（PN50）～Class900（PN150）的突面钢制管法兰用金属包覆垫片。 | HG 20630-1997 |  | 2009-07-01 |
| 85 | HG/T 20631-2009 | 钢制管法兰缠绕式垫片（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用缠绕式垫片的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20615、HG/T 20623所规定的公称压力为Class150（PN20）～Class2500（PN420）的钢制管法兰用缠绕式垫片。 | HG 20631-1997 | ASME B16.20- 2000，NEQ | 2009-07-01 |
| 86 | HG/T 20632-2009 | 钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用具有覆盖层的齿形组合垫的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20615、HG/T 20623所规定的公称压力为Class150(PN20)～Class2500(PN420)的钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫。 | HG 20632-1997 | EN 12560-3：2001，NEQ | 2009-07-01 |
| 87 | HG/T 20633-2009 | 钢制管法兰用金属环形垫（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用金属环形垫的型式、尺寸、技术要求、标记和标志。 本标准适用于HG/T 20615、HG/T 20623所规定的公称压力为Class150(PN20)～Class2500(PN420)的钢制管法兰用金属环形垫。 | HG 20633-1997 | ASME B16.20- 2000，NEQ | 2009-07-01 |
| 88 | HG/T 20634-2009 | 钢制管法兰用紧固件（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰（Class系列）用紧固件的型式、尺寸、材料、标记、技术要求和使用规定。 本标准适用于HG/T 20615、HG/T 20623钢制管法兰用紧固件，包括六角头螺栓、全螺纹螺柱和螺母。 | HG 20634-1997 |  | 2009-07-01 |
| 89 | HG/T 20635-2009 | 钢制管法兰、垫片、紧固件选用配合规定（Class系列） | 本标准规定了钢制管法兰、垫片和紧固件（Class系列）配合使用时选用的一般规则。 本标准适用于HG/T 20615～HG/T 20634所规定的钢制管法兰、垫片和紧固件。 | HG 20635-1997 |  | 2009-07-01 |